## Slide 1: PEYZAJ MİMARLIĞINA GİRİŞ DERS NOTLARI
PROF.DR.SERKAN ÖZER

## Slide 2: Rekreasyon Tipleri
Aktif Rekreasyon: Kişilerin bedensel olarak önemli düzeyde bir güç harcayarak katıldıkları rekreasyon türleridir.Bu tür aktiviteler daha çok gençlerin ve çocukların ilgisini çekmektedir.Yüzmek,dağ faaliyetleri,kayak yapmak vb.
Pasif Rekreasyon: Rekreasyonel faaliyetlere katılan kişilerin bedensel olarak fazla güç harcamadıkları rekreasyon tipidir.Bu tip aktiviteler daha çok yaşlılar,hastalar ve yorgunların ilgisini çekmektedir.Televizyon izlemek;kitap okumak vb.

## Slide 3: PEYZAJ TASARIM SÜRECİ
SÖRVEY
LEKE VE FONKSİYON DİYAGRAMI
AVAN PROJE
KESİN PROJE
UYGULAMA PROJESİ
RAPOR

## Slide 4
A)Sörvey :Belli bir gayeye uygun arsa seçildikten sonra etüd veya sörvey çalışmalarına başlanır.Sörvey çalışmalarında planlama sahasındaki doğal ve kültürel peyzaj özellikleri ile düzenleme için sağlayacağı imkanlar ayrıntılı olarak tespit edilir.Böylece çalışma sahasının peyzaj potansiyeli ve faydalanma imkanları ortaya çıkar.
Planlama konusu olan arsaya ait bütün bilgi ve deneyleri etüd safhasında noksansız olarak tespit etmek gerekir.Çünkü,planlama çalışmaları bürolarda yapıldığından araziye tekrar çıkma imkanı bulunmayabilir.
Eksik ve yetersiz etüd ve sörvey bilgileri ile hazırlanan planların araziye uygulanması mümkün olmayabilir.Sörvey çalışmalarında mevcut durum ve alan kullanımları tespit edilmelidir.

## Slide 5
Sörvey çalışmalarını şu şekilde sıralayabiliriz;
Etüdü yapılacak arazi parçasının topoğrafik haritası veya planı temin edilir.Eğer topoğrafik harita yoksa arazide ölçüm yapılarak bir plan hazırlanır.
Arazi ve çevresinin iklim durumu etüd edilerek iklim planı hazırlanır.Bu planda ısı,yağış,nispi nem ,ışık ve rüzgar faktörü detaylı olarak incelenir.Su temini ve sulama imkanları araştırılır.
Arazinin toprak durumu incelenir:toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri,pH derecesi ve taban suyu yüksekliği tespit edilir.Arazinin şimdiki ve gelecekteki kullanım şekli(arsa,orman,bağ-bahçe,çayır-mera gibi)not edilir.

## Slide 6
4. Arazinin çevresi ile olan uzak ve yakın ilişkileri etüd edilir.Çevrenin tabii ve kültür özellikleri incelenir.Araziden çevrenin,çevreden arazinin görünüşleri ve uygun görüş açıları tespit edilir.
5. Arazide mevcut olan mimari ve inşai tesisler ölçülerine uygun olarak plana geçirilir.Hacim ve görünüşleri tespit edilir.Toprak altından geçen elektrik,telefon,su ve kanalizasyon tesislerinin yerleri ve derinlikleri plana işaretlenir.
6. Arazi incelenirken plana işaretlenmesi mümkün olmayan diğer bilgilerin ayrıntılı olarak not edilmesi gerekir.Ayrıca arazinin farklı noktalardan fotoğrafları çekilir.

## Slide 7
B)Leke ve Fonksiyon Diyagramı: Etüd ve sörvey çalışmalarında elde edilen çeşitli bilgiler kağıt üzerine kroki ve grafiklerle ifade edilerek anlaşılır duruma getirilir. İşin nerede ve ne şekilde yapılacağına plancı bu aşamada karar verir.Eskiz üzerinde farklı planlamalar gerçekleştirilir ve ölçeksiz çalışılır.
C)Avan Proje: Avan projede planlama sahasına yerleştirilen binalar,pavyonlar,oturma ve dinlenme terasları,havuzlar,merdivenler,pergolalar,yollar,kapı ve kuşatma elemanları,tesviye eğrilerinde yapılacak değişiklikler;ağaç,çalı,çiçek ve çim saha tesislerinin yerleri ölçeğe uygun olarak projede gösterilir.Hazırlanacak izometrik ve perspektif görünüşler,skeçler ve seminerlerle tesisin tertibi ve gelecekteki görünüşü hakkında plancı ve mülk sahibine fikir verir.Gerekirse bir maketi de yapılır.

## Slide 8
Avan proje tesisin büyüklüğüne göre 1/2000,1/1000,1/500,1/200 ve 1/100 ölçekli plan ve haritalar üzerinde yapılır.Birim fiyat cetvellerine bağlı kalarak arazinin kaça mal olacağı tespit edilir.Avan proje leke diyagramının daha ileri bir şeklidir.Kesin olmayan projedir.Üzerinde her türlü değişiklik yapılabilir.

## Slide 9
D)Kesin Proje: Avan projenin tartışmalar neticesinde geliştirilmiş ve olgunlaştırılmış son şekline denir.Kesin proje araziye uygulanacak genel plandır.Ayrıca uygulamayı kolaylaştırmak açısından genel plana yardımcı ek plan hazırlanır.
Tesviye Planı
Sulama Şebekesi Planı
Aydınlatma Şebekesi Planı
Bitki Dikim Planı
Uygulama ve Açıklama Raporu
Kati (Keşif)Raporu

## Slide 10
E)Uygulama Projesi: Bu safhada kesin projenin araziye uygulanması veya tatbiki gerçekleştirilir.Uygulama projesinde oluşturulacak projeler şunlardır;
Plantasyon projesi;Ağaç, ağaçcık,çalı,çiçek ve çim sahalarının estetik ve fonksiyonel özelliklerinin dikkate alınarak ölçeğe uygulanarak işlendiği projelerdir.
Ölçülendirme projesi;Uygulamanın kolay ve doğru biçimde yapılmasını sağlamak amacıyla alandaki her objenin ölçüsünün verildiği projedir.
Detay projeleri; 1/1,1/10,1/20 ve en fazla 1/50 ölçekli genel planın anlaşılması ve uygulanması için teras,havuz,pergola gibi tesislerin bulunduğu önemli yerlerden detay ve konstrüksiyon planlarının hazırlanmasıdır.
Kesit ve perspektifler;Arazinin topoğrafik görüntüsü ve çalışmaların bittikten sonra genel görüntüsü hakkında bilgi verir,derinlik kazandırır.

## Slide 11
F)Rapor:Çizimlerle ifade edemediğimiz ve ifade edilemeyecek olan objelerin ayrıntılı olarak belirtildiği evraklardır.İki farklı rapor hazırlanır.
1)Bitkisel Rapor;Ağaç,çalı,çiçek ve çimlerin ne şekilde,hangi tekniklerin kullanılarak,ekim ve dikimlerinin yapıldığı,bunların bakım işlemlerinin neler olduğu bu raporda ayrıntılı olarak ele alınır.
2)Yapısal Rapor;Bina,pavyon ve özellikle peyzaj konstrüksiyon elemanlarının inşasında dikkat edilmesi gereken teknik bilgilerin yer aldığı raporlardır.

## Slide 12: PEYZAJ-DOĞA-İNSAN İLİŞKİLERİ
Günümüz insanı bulunduğu ortamı yitirdiği değerleri yeniden bulma çabasındadır.Bu nedenle insan içinde bulunduğumuz çağda doğal değerlerin korunduğu peyzajın önemini kavramış ve ona sıkı sıkıya sarılma zorunluluğunda kalmıştır.
Peyzaj özellikle insanın ruhsal yapısını etkiler.İnsan çalıştığı sürece dinlenmeye de ihtiyaç duyar,aksi halde tekrar çalışabilme enerjisini yeterince bulamaz.Bunu sağlayan peyzajdır.
Dünyadaki hızlı nüfus artışına karşılık tarımsal alanlarda bir artış olmamıştır.Bir alanın tarımsal araçlarla ya da endüstriyel,ticari gibi amaçlarla kullanılması için önceden o alanın üzerinde gerekli fizibilite etkilerinin yapılası gerekir.

## Slide 13
Fizibilite etütleri genel anlamda;söz konusu alandan toplanacak doğal verilerle o alanda yapılacak olan işin uygunluğunun ve faydalık derecesinin saptanması anlamına gelir.Fizibilite etütleri,planlamaların bir çeşit dayanağıdır.Planlamada amaç,bir alan ya da kaynağın (su,orman,vb.) en uygun ve faydalı biçimde kullanılmasıdır.
Peyzaj planlamasının amacı;öncelikle uygun alan kullanımlarının tespiti için peyzajdaki dengesizlikler ya da sorunlar bir bir araştırılıp bulunur.Sonra birim alandan en iyi sonuç almak için alan kullanım planları yapılır.Bu planlamada peyzaj mimarı estetik ilkelerden uzaklaşmamalıdır.

## Slide 14
Alan kullanım planlarının yapılması sırasında ekolojik koşullar derinliğine bir incelemeye alınır. Bu koşullar,iklim,toprak,su, topoğrafik ve jeolojik yapılar gibi birçok faktörü içerir.Bu yapılmadığı takdirde daha sonra çözümü zor birçok sorunla karşılaşabiliriz.
Tarımsal alan kullanımlarında ürün çeşidinde rotasyon,nadasa bırakma,organik gübre uygulamaları gibi kültürel çalışmalarında göz önünde bulundurulması zorunludur.

## Slide 15: PEYZAJIN KORUNMASI
Peyzajın korunmasındaki amaç bir bölgedeki doğal kaynakların korunmasıdır.Doğayı koruma,korunması zorunlu peyzaj elemanlarının çevreden gelen bütün tahriklerden uzak tutulması,özellikle nesli tükenen bitki ve hayvanların korunması anlamına gelir.
Kırsal Koruma: Tahrip görmüş alanların doğaya tekrar kazandırılması ve dengeli bir ekoloji içinde bulunan alanların korunması doğa korumanın gereklilerindendir.
Doğal peyzajın korunması özetle;
Bilimsel araştırmalar için olanak sağlamak üstün nitelikli birçok hayvan ve bitkinin araştırılması ile bunların ıslahına kaynak oluşturmak.

## Slide 16
İnsanların en önemli gereksinimlerinden biri olan eğlenme,dinlenme,doğaya yaklaşma,onunla iç içe bulunma vb. ihtiyaçları karşılamak.
Dünyadaki ekolojik dengenin devamına kaynak oluşturmak doğal korunma alanları diye adlandırdığımız korumanın ilk planda ele alındığı alanlar olabildiği gibi belirli ekonomik faaliyetlerin serbest bırakıldığı ancak çoğunlukla yasaklandığı sınırlı koruma alanları,doğa parkları doğa abideleri de olabilir.
Korumanın kırsal alanlarda ilk planda ele alındığı alanlar iki grupta toplanır.
1)Mutlak Koruma Alanları
2)Milli Parklar

## Slide 17
Sınırlı koruma alanları ise gerek ender görünen bitki türlerinin ve gerekse yaban varlığının korunduğu alanlardır.
Doğal parkların geniş bir doğa parçasının insanların eğlenme ve dinlenmelerine cevap verebilecek biçimde değerlendirildiği
Ve korunduğu alanlardır.Bu alanlar gelişmiş ve endüstrileşmiş ülkelerde görülür.Peyzaja ait elemanlardan birisini örneğin yaşlı ağaçların ve etkin bir ekolojik yapının korunmasını amaçlayan bir alanın sınırlandırılarak ayrılması sonucu elde edilir.Ayrıca karayolları ve kent yakın çevresi,yeşil alanlarla koruma alanlarının içine girebilir.
Kentsel Koruma: Kentlerde yaşayan büyük insan kütlerinin sağlığı,gerekse eğlenme dinlenme ve hatta eğitim gereksinimlerinin karşılanması amacıyla yapılan her türlü yeşil alanların korunması ve geliştirilmesini amaçlayan uğraşıların tümü bu konu içinde düşünülebilir.

## Slide 18
Kentlerin korunmasında belediyelere büyük görev düşer.Nitekim kentlerdeki yeşil gelişme alanlarının saptanması ve uygulamaya alınması sonucu kentler için gerekli iklim, planlama ve açık alanların kent gereksinimlerine cevap verici bir nitelikte olması için çalışır.
Özellikle kişi başına düşen yeşil alan,bu alanların kentler içindeki uygun dağılımı,yeterli fonksiyon ve estetiği içermesi planlama ve uygulamalarda büyük nüfus kitlelerinin rahatı ve huzuru için gereklidir.
Kentlerdeki çevre kirlenmesinin de çok yüksek bir düzeyde olduğu düşünülürse bunlara karşılık alınması gerekli mühendislik ve mimarlık önlemlerine ek olarak peyzaj mimarlığı önlemleri de getirilmelidir.

## Slide 19
Kentsel Peyzaj: İnsan istek ve gereksinimlerinin etkisine en çok sebep olan ve teknik olanakların en fazla kullanıldığı yerler diye tanımlayabileceğimiz kentsel alanlar kentsel peyzajı oluştururlar.
Bu peyzajda iç ve dış mekan planlamalarıyla doğayı tahrip uğraşıları çok etkilidir.En etkin rolü oynayan insan ve insanın yaptığı yapay materyaldir.Kent insan zekasının dış ve iç yaşama mekanına ilişkin en üstün buluşların toplanma merkezidir.
Kentler dış mekan ihtiyaçlarına uygun standartlarıda içermeli fakat her şeyden önce hijyen yönünden insan ve çevresindeki canlılara uygun birer ortam olmalıdır.
Kentlerdeki mimari yapılar rantabil olduğu kadar dış mekana uygun fonksiyonel ve teknik çözümler getirmeli,estetik fikirlere de planlamalarda yer verilmelidir.

## Slide 20
Kentlerde hızlı nüfus artışına bağlı olarak uygun ve yeterli konut gereksinimlerinin karşılanmadığı gibi buna bağlı olarak birde artan su,drenaj,gölgeleme,yol,kültür merkezleri gibi ihtiyaçlarla karşılanamamaktadır.
Günümüz kenti özellikle gelişme çabası içinde bulunan ülkelerde gürültü,toz,duman,hastalık gibi kötü ve rahatsız edici etkenlerin olduğu rahatsız edici bir mekan olmuştur.

## Slide 21
KARAYOLLARININ BİTKİLENDİRİLMESİ
Ancak bir kompozisyon içerisinde düşünülebilir.Çirkin objeler gözden saklanmalı,güzelliklerin rahatlıkla görülebilmesi,araç ışıklarının gözü rahatsız eden etkisinin azaltılması,yol şevlerindeki toprağın satbilizasyonu,kar ve rüzgarın olumsuz etkisinin azaltılması,gürültü ve tozun önlenmesi karayolu bitkilendirilmesini amaçlar.